Вопросы первой категории сложности.

Соединение поля облицовки с основанием при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм должно осуществляться креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены?

а) да;

б) нет.

Ответ: а. [п.3.51 СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия», Государственный строительный комитет СССР, М.: 1988г.]

Соединение поля облицовки с основанием при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45 %) поверхностей должно осуществляться на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию?

а) да;

б) нет.

Ответ: а. [п.3.51 СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия», Государственный строительный комитет СССР, М.: 1988г.]

Вопросы второй категории сложности

Какие из нижеперечисленных документов регламентируют требования охраны труда при производстве облицовочных работ из природного камня со строительных лесов?

а) СНиП 3.03.01-87;

б) СНиП 12-03-2001;

в) ПОТ РМ 012-2000.

Ответ: б, в [ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ООО «Инженерный центр обеспечения безопасности в промышленности»,  Санкт-Петербург, 2001г.].

Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда не должны превышать (d - диаметр или сторона сечения свай):

а) ±0,2d;

а) ±0,3d;

а) ±0,4d;

а) ±0,5d;

Ответ: а [СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», п.15.5.7]

Вопросы третьей категории сложности.

Выберите верное утверждение.

а) на рисунке «а» изображена цокольная плита;

б) на рисунке «а» изображена накрывочная плита;

в) номинальная длина L  данного изделия должна быть от  200мм до 1800мм;

г) ширина B для пиленой плиты должны быть от 600мм до 1600мм, а толщина H от 100мм до 200мм.

д) ширина B для цокольной пиленой плиты должны быть от 100мм до 1000мм, а толщина H от 30мм до 80мм;

е) номинальная длина L  данного изделия должна быть от  500мм до 1000мм;

Ответ: а [ГОСТ 23342-91 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия. Государственный комитет СССР по строительству и инвестициям, Москва 1992г., п. 1.2.2-1.2.3]

Опишите рисунок крепления плит керамогранита к подконструкции НФС.

а) допускается крепление плит керамогранита как на рисунке «1»;

б) допускается крепление плит керамогранита как на рисунке «2»;

в) не допускается крепление плит керамогранита как на рисунке «1», во избежании образования трещины от внутреннего угла к внешнему;

г) не допускается крепление плит керамогранита как на рисунке «2», во избежании образования трещины от внутреннего угла к внешнему;

д) на рисунке «1» по нижней стороне керамогранита достаточно одного крепления (закрашено);

е) на рисунке «2» в средней части керамогранита достаточно одного крепления закрашено;

Ответ: а [ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем].