УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций »	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников »	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Монтаж технологического оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по монтажу основного и вспомогательного технологического оборудования

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 45.21.4 | Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы |
| --- | --- |
| 45.25.4 | Монтаж металлических строительных конструкций |
| 45.34 | Монтаж прочего инженерного оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2 | Приемка оборудования, распаковка и расконсервация | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовительная разметка, установка монтажных подкладок, оказание помощи в монтаже оборудования массой до 5,0 т. | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение простых функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3 | Предварительная разметка, крепление и установка технологического оборудования и связанных с ним конструкций | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3 | Монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0т, оказание помощи в монтаже оборудования массой свыше 40,0 т | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой свыше 40,0 т и более | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников | 4 | Проведение гидро- пневматических испытаний оборудования | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство бригадой монтажников | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го и 3-го разрядов Слесарь-механик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Свидетельство о профессии такелажника-стропальщика с квалификационным удостоверением Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | §243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКНПО | 151300 | Монтажник технологического оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка оборудования, распаковка и расконсервация | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия документов на оборудование и детали |
| --- | --- |
|  | Распаковка оборудования и деталей |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий |
|  | Входной контроль путем визуального осмотра поступившего оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений |
|  | Составление отчета по результатам визуального осмотра |
| Необходимые умения | Пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты, нарезать резьбу |
|  | Работать с сопроводительными документами для проверки комплектности и качества поступившего оборудования и деталей |
|  | Работать с материалами, применяемыми для расконсервации |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Виды такелажных приспособлений и способы их применения |
|  | Способы смазки деталей оборудования, а так же расконсервации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Назначение и правила применения слесарного инструмента при выполнении монтажных работ |
|  | Способы распаковки деталей и узлов оборудования |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила перемещения и хранения грузов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительная разметка, установка монтажных подкладок, оказание помощи в монтаже оборудования и связанных с ним конструкций в сборе или отдельными блоками массой до 5,0 т. | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Подготовка оборудования и связанных с ним конструкций для монтажа |
|  | Разметка деталей по шаблону |
|  | Сверление отверстий ручной и электрической дрелью |
|  | Сборка резьбовых и фланцевых соединений |
|  | Нарезка резьбы вручную |
|  | Изготовление подкладок и прокладок |
|  | Правка деталей металлоконструкций |
|  | Крепление стыков монтажными болтами |
|  | Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей |
|  | Зачистка (опиловка) кромок под сварку |
|  | Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок |
|  | Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| Необходимые умения | Применять методы строповки указанные в «Правилах строповки и перемещения грузов», а так же в ППР при выполнении такелажных работ |
|  | Применять требования нормативных документов |
|  | Читать рабочую документацию |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты, нарезать резьбу |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Виды такелажных приспособлений и способы их применения |
|  | Способы смазки деталей оборудования, а так же расконсервации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Назначение и правила применения слесарного инструмента при выполнении монтажных работ |
|  | Способы распаковки деталей и узлов оборудования |
|  | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Слесарь-механик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее 2-х лет на позиции монтажника 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Свидетельство о профессии такелажника-стропальщика с квалификационным удостоверением Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКНПО | 151300 | Монтажник технологического оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Предварительная разметка, установка, выверка и крепление оборудования и связанных с ним конструкций | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, установка оборудования и связанных с ним конструкций в сборе или отдельными блоками массой до 20,0 т с использованием универсальных средств такелажа, грузоподъемных механизмов, полиспастов, домкратов и лебедок |
| --- | --- |
|  | Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками, кранами и талями |
|  | Разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций |
|  | Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов |
|  | Проверка и выверка фундаментов под монтаж оборудования |
|  | Шлифовка поверхностей деталей |
|  | Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей |
| Необходимые умения | Пользоваться такелажными средствами |
|  | Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимых при монтаже |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей |
|  | Читать рабочую документацию, сборочные чертежи |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Устройство такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования и связанных с ним конструкций в сборе или отдельными блоками массой до 20,0 т. с использованием универсальных средств такелажа, грузоподъемных механизмов, полиспастов, домкратов и лебедок |
| --- | --- |
|  | Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и кранами |
|  | Разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций |
|  | Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д. |
|  | Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов, а так же связанных с ним конструкций массой до 20,0 т. |
| Необходимые умения | Пользоваться такелажными средствами |
|  | Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимых при монтаже |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей |
|  | Читать сборочные чертежи и рабочую документацию |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Устройство такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го, 6-го разрядов Слесарь-механик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее 3-х лет на позиции монтажника 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Свидетельство о профессии такелажника-стропальщика с квалификационным удостоверением Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | §246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКНПО | 151300 | Монтажник технологического оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0т, оказание помощи в монтаже оборудования массой свыше 40,0 т | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой до 40,0 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов, перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками |
| --- | --- |
|  | Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование в соответствии с проектами |
|  | Маркировка деталей монтируемого оборудования и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях |
|  | Проверка и сборка всех видов узлов оборудования при монтаже |
|  | Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой до 40,0 т |
|  | Юстировка оборудования |
|  | Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д |
|  | Оказание помощи в монтаже оборудования массой свыше 40,0 т |
| Необходимые умения | Пользоваться такелажными средствами |
|  | Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимых при монтаже |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей |
|  | Читать рабочую документацию, сборочные чертежи |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Необходимые знания | Назначения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Устройства такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Способы разметки, установки и перенесения монтажных осей и мест установки оборудования |
|  | Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций |
|  | Способы монтажа оборудования |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой свыше 40,0 т и более | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования и металлоконструкций массой более 40,0 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов |
| --- | --- |
|  | Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и кранами |
|  | Разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций |
|  | Проверка и выверка фундаментов под монтаж оборудования |
|  | Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д. |
|  | Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой выше 40,0 т |
|  | Статическая балансировка, центровка |
| Необходимые умения | Пользоваться такелажными средствами |
|  | Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимых при монтаже |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей |
|  | Читать рабочую документацию, сборочные чертежи |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Устройство такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных функций по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, руководство бригадой монтажников | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бригадир Руководитель бригады монтажников Слесарь-механик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее 3-х лет на позиции монтажника 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение о допуске к работе на высоте Свидетельство о профессии такелажника-стропальщика с квалификационным удостоверением Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ОКПДТР | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
| ОКНПО | 151300 | Монтажник технологического оборудования |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидро-пневматических испытаний оборудования | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия установленного оборудования и смонтированных трубопроводов рабочей документации и требованиям нормативных документов |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения гидро-пневмоиспытаний |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки |
|  | Контрольный осмотр смонтированных трубопроводов |
|  | Испытания смонтированного трубопровода манометрическим или гидростатическим методом |
|  | Визуальный контроль стыковых сварных соединений |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей |
| Необходимые умения | Пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Читать рабочую документацию, сборочные чертежи |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами |
|  | Пользоваться оборудованием для проведения гидро-пневмоиспытаний |
| Необходимые знания | Основы трудового законодательства |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила перемещения и хранения грузов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой монтажников | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство бригадой монтажников |
| --- | --- |
|  | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа расходного материала |
|  | Контроль за ходом монтажа и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за статической балансировкой и центровкой оборудования |
|  | Контроль за дефектацией поступившего оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам |
|  | Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками электриками, для подтверждения качества монтажа |
|  | Подача заявок на расхордные материалы, инструменты. |
| Необходимые умения | Пользоваться такелажными средствами |
|  | Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимые при монтаже |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Составлять заявки на расходные материалы |
|  | Читать рабочую документацию, сборочные чертежи |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Устройство такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Знание норм расхода расходных материалов и порядка их заказа |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила санитарной, личной гигиены |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации монтируемого оборудования |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ |
|  | Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Президент Кутьин Николай Георгиевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НП «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор начального профессионального образования